## Slide 1: Bootloader使用说明
2025/06/06
V1.0.0

## Slide 2: 软件环境

## Slide 3: 软件环境
带终端模式或能够支持ANSI转义字符的串口或网络调试工具均可
本文使用Microsoft Store中的串口调试助手

## Slide 4: 软件环境
串口调试助手的配置选项
选择退格键为08
选择终端模式
选择UTF-8编码
不要隐藏发送文本框
选择\n为换行符

## Slide 5: 通讯参数

## Slide 6: 通讯参数
协议：TCP（下位机为服务器，网络工具为客户端）
注：该服务器限制统同时只能与一个客户端进行通讯，以确保数据安全
IP地址：下位机自身的地址，与主程序相同，默认为192.168.1.10
端口号：5500（此为服务器端口号，网络工具为任意合法端口号）
当前主板为192.168.1.20
该地址需与电脑IP地址相同
固定端口号5500
任意合法端口号

## Slide 7: 界面

## Slide 8: 登录
输入管理员用户名与密码，按下回车则输入完成。
两者均正确则会显示加载信息
用户名或密码错误则会要求重新输入，如下图
默认用户名 Admin
默认密码 123456

## Slide 9: 初始界面
Bootloader版本号
用户名
登录方的网络信息

## Slide 10: 指令

## Slide 11: help
作用：查看当前版本
支持的所有指令

## Slide 12: clear
作用：清空当前的终端界面

## Slide 13: info
作用：查看当前Flash中的程序信息（前台程序与备份的程序信息）

## Slide 14: restore
作用：若存在备份程序，则使用备份还原程序。
输入y则开始还原，否则退出
还原进度会以进度条的方式进行显示

## Slide 15: backup
作用：若存在前台程序，则对前台程序进行备份。
输入y则开始备份，否则退出
若前台与备份程序信息完全相同，
则会直接显示备份成功，
否则会出现进度条

## Slide 16: erase
作用：若存在前台程序，则擦除前台程序
擦除前会询问是否需要进行备份，若前台与备份程序信息完全相同，则会直接显示备份成功，否则会出现进度条

## Slide 17: update
作用：更新程序
更新前若存在前台程序，则会询问是否需要进行备份
若前台与备份程序信息完全相同，则会直接显示备份成功，否则会出现进度条
依次输入程序名称（最多64字符）、版本信息（最多16字符）、下载时间信息（最多32字符）、程序文件大小（十进制格式）
随后上传文件，等待进度结束即可

## Slide 18: update
下载的文件为bin文件，其余文件无法解码
文件理论最大384K
下载过程请保证网络稳定且正常
文件大小为上图中括号显示的字节数

## Slide 19: update
串口调试助手中发送文件的操作：
1.勾选“发送文件”
2.选择目标文件
3.点击打开
4.点击右侧图标即可发送

## Slide 20: jump
作用：跳转前台程序
会显示当前的前台程序信息，并询问是否需要跳转，确认后将于3s后跳转

## Slide 21: ipconfig
作用：显示网络信息
若存在已经修改的信息，则当前网络的信息后会标注为current，修改的信息会标注为new
Host部分为服务器的信息
Client部分为连接的客户端的信息

## Slide 22: reset
作用：重启
确认后系统将于1s后重启

## Slide 23: change name
作用：修改用户名
需输入旧用户名
当旧用户名正确，则输入新用户名（最多8个字符）

## Slide 24: change password
作用：修改登录密码
需输入旧密码
当旧密码正确，则输入新密码（最多8个字符，仅限数字）
随后需确认一次新密码

## Slide 25: set ip/set netmask/set gateway
作用：设置IP/子网掩码/网关
输出目标地址即可，格式为xxx.xxx.xxx.xxx
注：网络设置需重启后生效